附件1

井工矿山安全检查表（综合管理部分 ）

| 检查 项目 | 检查内容 | 检查依据 | 检查 方法及地点 | 检查结果 | 整改措施 | 检查员 （签名） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、 相关 证照 | 1.1安全生产许可证 | 《安全生产许可证条例》第二条 | 查看有效证件 |  |  |  |
|  | 1.2工商营业执照 | 国家安监总局20号令第八条 | 查看有效证件 |  |  |  |
|  | 1.3采矿许可证 | 国家安监总局20号令第八条 | 查看有效证件 |  |  |  |
|  | 1.4矿山主要负责人安全资格证 | 《安全生产法》第二十条 | 查看有效证件 |  |  |  |
|  | 1.5安全管理人员资格证 | 《安全生产法》第二十条 | 查看有效证件 |  |  |  |
|  | 1.6特种作业人员上岗资格证 | 《安全生产法》第二十三条 | 查特种作业现场 持证上岗情况 |  |  |  |
|  | 1.7从业人员培训证明 | 《安全生产法》第二十一条 | 查看有效证件 |  |  |  |
| 2、 安全管理机构 | 2.1设置安全管理机构或配备专职安全生产管理人员；安全管理人员下发文件或聘任书 | 《安全生产法》第十九条 | 查看有效证书、 文件 |  |  |  |
|  | 2.2安全管理人员数、专职人数； | 《安全生产法》第十九条 | 查看有效证书、 文件 |  |  |  |
| 3、安全生产责任制 | 3.2建立和健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员安全生产责任制； | 《安全生产法》第十七条 | 查资料 |  |  |  |
|  | 3.3建立和健全职能部门安全生产责任制； | 《国家安监总局20号》第六条 | 查资料 |  |  |  |
|  | 3.3建立和健全各岗位安全生产责任制； | 《安全生产法》第十七条 | 查资料 |  |  |  |

| 4、安全生产管理规章制度 | 2.6.1制定安全检查制度； | 《国家安监总局20号》 第六条 | 查看有关文件、 资料、 制度汇编 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.6.2职业危害预防制度； |  |  |  |  |  |
|  | 2.6.3安全教育培训制度； |  |  |  |  |  |
|  | 2.6.4生产安全事故管理制度； |  |  |  |  |  |
|  | 2.6.5重大危险源监控和隐患排查治理制度； |  |  |  |  |  |
|  | 2.6.6设备安全管理制度； |  |  |  |  |  |
|  | 2.6.7安全生产档案管理制度； |  |  |  |  |  |
|  | 2.6.8安全生产奖惩制度； |  |  |  |  |  |
| 5、安全操作规程 | 制定各工种安全操作规程。 | 《安全生产法》 第十七条 | 查看有关文件 |  |  |  |
| 6、 安全生产教育培训 | 6.1 所有从业人员应经“三级”安全教育，并经考核合格后，方可上岗工作。井下作业新员工上岗前不少于72学时，由老工人带领工作至少4个月，熟悉本工种操作技术并经考核合格，方可独立工作。 | 《金属非金属矿山安全规程》第4.4条 | 查看有关记录，随机抽查询问矿工 |  |  |  |
|  | 6.2矿山有培训计划和培训记录。 | 《金属非金属矿山安全规程》第4.4条 | 查看有关记录 |  |  |  |
|  | 6.3调换工种或岗位的人员，应进行新工种、岗位上岗前的安全培训。 | 《金属非金属矿山安全规程》第4.4条 | 查看有关记录 |  |  |  |
|  | 6.4采用新技术、新工艺、新材料和新设备的人员应进行相应安全知识、操作技能培训合格后方能上岗作业。 | 《金属非金属矿山安全规程》第4.4条 | 查看有关记录 |  |  |  |
|  | 6.5定期组织实施全员安全再教育，每年不少于20学时。开展班组安全活动，并建立记录。 | 《金属非金属矿山安全规程》第4.4条 | 查看有关记录 |  |  |  |
|  | 6.6从业人员的安全教育培训和考核结果应建立档案。 | 《金属非金属矿山安全规程》第4.4条 | 查看有关记录 |  |  |  |

| 7、 安全生产检查 | 7.1开展定期、不定期和专项安全检查。 | 《金属非金属矿山安全规程》第4.3条 | 查看有关记录 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7.2有安全检查记录、隐患整改记录。 | 《金属非金属矿山安全规程》第4.3条 | 查看有关记录 |  |  |  |
|  | 7.3有检查处理记录。 | 《金属非金属矿山安全规程》第4.3条 | 查看有关记录 |  |  |  |
| 8、 安全 投入 | 8.1是否有保证安全生产投入的证明文件。 8.2有安全投入使用计划。 8.4有投入购置安全设施设备等实物发票。 | 《安全生产法》第18条 《金属非金属矿山安全规程》第4.19条 | 查资料、查记录 |  |  |  |
| 9、 保险 | 9.1依法为员工缴纳工伤保险； 9.2每年为全体员工投保安全生产责任险。 | 《工伤保险条例》 《海南经济特区安全生产条例》 | 查资料、查记录 |  |  |  |
| 10、 应急 救援 | 10.1成立应急救援组织机构或指定专职人员； 10.2制订中毒窒息、坍塌、冒顶片帮、透水及坠井等各种事故以及采矿诱发地质灾害等事故的应急救援预案并备案。 10.3应急救援预案内容是否符合要求； 10.4是否进行事故应急救援演练； 10.5应与专业机构签订应急救援协议； 10.6应急救援设备、器材配备是否满足救援要求。 10.7与专业矿山救护队签订应急救援协议。 | 《安全生产法》第69条 《金属非金属矿山安全规程》第4.20条、《海南经济特区安全生产条例》 | 查资料、 查记录、 查看有效证件 |  |  |  |

| 11、 技术 资料 | 11.1有具有资质的设计单位设计的开采设计和符合实际情况的附图。 | 《金属非金属矿山安全规程》第4.16条 | 查文本资料 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11.2有地质图（水文地质图和地形地质图）、矿山总平面布置图、采掘工程平面图、井上和井下对照图、通风系统图、提升运输系统图、供配电系统图、防排水系统图、避灾线路图等。 |  |  |  |  |  |
|  | 11.3有能够反映本企业情况、能指导生产、及时填绘的各种图纸。 |  |  |  |  |  |
| 12、 安全生产管理机构及人员 | 12.1矿山企业应设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员，其中主要负责人及安全生产管理人员不少于3人。 | 《安全生产法》第19条和第20条《金属非金属矿山安全规程》第4.2条 | 查文本资料、 机构设置文件、 档案以及现场抽查 |  |  |  |
|  | 12.2专职安全生产管理人员，应由不低于中等专业学校毕业、具有必要的安全生产专业知识和安全生产工作经验、从事矿山专业工作五年以上并能适应现场工作环境的人员担任。 |  |  |  |  |  |
|  | 12.3必须有分管安全的管理人员。 |  |  |  |  |  |
|  | 12.4二级单位、班组应设专(兼)职安全管理人员。 |  |  |  |  |  |
|  | 12.5矿山企业配备一定数量安全员，保证每班必须都有安全员检查井下安全。 |  |  |  |  |  |
| 13、 特种 作业 人员 | 13.1有特种作业人员培训计划； 13.2特种作业操作资格证书在有效期内； 13.3特种作业人员人数、各工种特种作业人员满足生产需要。 | 《安全生产法》第二十三条 | 查看资料、 现场生产 |  |  |  |

| 14、 矿山 井巷 一般 规定 | 每个矿井至少有两个独立的能行人的直达地面的安全出口，其间距不应小于30m。走向长度超过1000m的，还应在端部增加安全出口。 | 《金属非金属矿山安全规程》第6.1.1.3条 | 看图纸和现场 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 每个生产水平（中段）和各个采区（盘区）应至少两个便于行人的安全出口，并与通达地面的安全出口相通。 | 《金属非金属矿山安全规程》第6.1.1.3条 | 看图纸和现场 |  |  |  |
|  | 矿井（竖井、斜井、平硐）井口的标高，必须高于当地历史最高洪水位1m以上。 | 《金属非金属矿山安全规程》第6.6.2.3条 | 看图纸和现场 |  |  |  |
|  | 矿井应建立机械通风系统 | 《金属非金属矿山安全规程》第6.4.2.1条 | 看图纸和现场 |  |  |  |
| 15、 地面 消防 | 矿山企业应根据《消防法》及其配套法规的要求，配备消防设备和设施，并与当地消防部门建立联系。 | 《金属非金属矿山安全规程》第4.14条 | 查文本 资料 |  |  |  |
| 16、 “三同时” 执行 情况 | 新建、改建、扩建工程项目要委托有规定资质的安全评价机构进行安全预评价。 | 《安全生产法》第25条 | 查文本 资料 |  |  |  |
|  | 初步设计及《安全专篇》应当经安监督部门审查同意。 | 《非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查与竣工验收办法》 |  |  |  |  |
|  | 矿山正式投产前，必须委托有资质的评价机构进行安全验收评价。 | 《安全生产法》 第25条 |  |  |  |  |
|  | 必须有竣工验收报告。 | 《非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查与竣工验收办法》 |  |  |  |  |
|  | 新建、改建、扩建工程项目安全设施必须经安监部门组织的验收。 | 《矿山安全法》第33条 |  |  |  |  |
| 17、施工单位安全管理 | 施工单位必须具备资质条件和取得安全生产许可证，相关材料报属地安监局备案。 | 《安全生产法》第41条 | 查有关资料 |  |  |  |
|  | 签订安全生产管理协议。 | 《安全生产法》第41条 | 查有关资料 |  |  |  |

附件2

井工矿山安全检查表（开采综合部分）

| 检查 项目 | 检查内容 | 检查依据 | 检查 方法及地点 | 检查结果 | 整改措施 | 检查员 （签名） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、 一般规定 | 1.1提升竖井作为安全出口时，除装有两部在动力上互不依赖的提升设备、且提升机均为双回路供电的竖井以外，必须有保障行人安全的梯子间，梯子间架设符合《规程》要求。 | 《金属非金属矿山安全规程》第6.1.1.4条 | 现场检查 |  |  |  |
|  | 1.2行人的运输斜井及水平巷道应设人行道，有效净高不得小于1.9m，宽度和安全间隙应符合《规程》。 | 《金属非金属矿山安全规程》第6.1.1.7条 | 现场检查 |  |  |  |
|  | 1.3井口及行人巷道要有明显的安全和警示标志；井巷的岔道口必须设置路标。 | 《金属非金属矿山安全规程》第4.6条 | 现场检查 |  |  |  |
|  | 1.4地下采矿应按设计要求进行。 | 《金属非金属矿山安全规程》第6.2.1.1条 | 现场检查 |  |  |  |
|  | 1.5矿柱回采和采空区处理必须按设计进度要求进行，有永久性保安矿柱的完整图纸资料。 | 《金属非金属矿山安全规程》第6.2.1.3条 | 查现场 |  |  |  |
|  | 1.6围岩松软不稳固的回采、采准和切割、掘进工作面，必须采取处理措施和建立监测手段；因爆破或其他原因受破坏后，必须及时修复。 | 《金属非金属矿山安全规程》第6.2.1.7条 | 查现场 |  |  |  |
|  | 1.7采场放矿作业出现悬拱或立槽时，严禁人员进入悬拱和立槽下方进行处理。严禁人员直接站立在溜井、漏斗的矿石上进入溜井与漏斗内处理堵塞。 | 《金属非金属矿山安全规程》第6.2.1.6条 | 查现场 |  |  |  |

|  | 1.8露天开采转地下开采时，对地下开采的上部边界必须根据所选用的采矿方法，在设计中确定境界安全顶柱的规格或岩石垫层的厚度。 | 《金属非金属矿山安全规程》第5.2.6.5条 | 查现场 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.9禁止放空溜矿井、不准有水流入。 | 《金属非金属矿山安全规程》第6.2.1.5条 | 查现场 |  |  |  |
|  | 1.10存在老采空区塌陷的地面要设栅栏及警示标志，通往塌陷区的井巷应封闭，严禁人员进入。 | 《金属非金属矿山安全规程》第6.2.1.9条 | 查现场 |  |  |  |
|  | 1.11井下存在跑矿危险的作业点，应设置确保人员安全撤离的通道。 | 《金属非金属矿山安全规程》第6.1.1.5条 | 查现场 |  |  |  |
| 2、 井巷 掘进 及维 护 | 2.1竖井掘进 |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.1竖井施工，井口应设置临时封口盘，封口盘上设井盖门，井盖门两端必须安装栅栏； | 《金属非金属矿山安全规程》第6.1.2.2条 | 查现场 |  |  |  |
|  | 2.1.2竖井施工应采用双层吊盘作业； | 《金属非金属矿山安全规程》第6.1.2.3条 | 查现场 |  |  |  |
|  | 2.1.3竖井施工时，必须设悬挂式金属安全梯； | 《金属非金属矿山安全规程》第6.1.2.7条 | 查现场 |  |  |  |
|  | 2.1.4竖井延深时，必须用坚固的保护盘或在井底水窝下留岩柱，将井筒延深部分与上部作业中段隔开； | 《金属非金属矿山安全规程》第6.1.2.9条 | 查现场 |  |  |  |
|  | 2.1.5提升及出碴符合安全规程。 | 《金属非金属矿山安全规程》第6.1.2.5条和6.1.2.6条 | 查现场 |  |  |  |
|  | 2.2斜井、平巷掘进严格按设计和《规程》进行施工。 | 《金属非金属矿山安全规程》第6.1.3条 | 查现场 |  |  |  |
|  | 2.3天井、溜井掘进 |  | 查现场 |  |  |  |

|  | 2.3.1普通法掘进天井、溜井时要符合下列规定： | 《金属非金属矿山安全规程》第6.1.4.1条 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a、架设的工作台必须牢固可靠； |  |  |  |  |  |
|  | b、及时设置安全可靠的支护棚，并使其至工作面的距离不大于6m； |  |  |  |  |  |
|  | c、掘进高度超过7m时应设梯子间、碴子间； |  |  |  |  |  |
|  | d、天井、溜井应尽快与其上部贯通，贯通前不开或少开其他工程，需要开时应加强局部通风措施； |  |  |  |  |  |
|  | e、天井掘进到距上部7m时，测量人员给出贯通位置，并设置警示标志和围栏； |  |  |  |  |  |
|  | f、溜格不得放空，应保留至少一茬炮爆下的矿量。 |  |  |  |  |  |
|  | 2.3.2用吊罐法、爬罐法掘进天井时，必须符合《规程》规定。 | 《金属非金属矿山安全规程》第6.1.4.2条 | 查现场 |  |  |  |
|  | 2.4在不稳定的岩层中掘进井巷必须进行支护。并符合设计和《规程》要求。 | 《金属非金属矿山安全规程》第6.1.5.1条 | 查现场 |  |  |  |
|  | 2.5报废旧井巷和硐室入口，必须及时封闭。封闭前设明显禁止入内标志；报废的竖井、斜井和平巷，地面入口周围设不低于1.5m的栅栏并标明井巷名称。 | 《金属非金属矿山安全规程》第6.1.6.5条 | 查现场 |  |  |  |
|  | 2.6防坠 | 《金属非金属矿山安全规程》第6.1.7条 |  |  |  |  |
|  | 2.6.1竖井与各中段的连接处，必须有足够的照明和设置高度不小于1.5m的栅栏或金属网。并必须设置阻车器，进出口设栅栏门，栅栏门只准在通过人员或车辆时打开。井筒与水平大巷连接处应设绕道，人员不得通过提升间。 |  | 查现场 |  |  |  |
|  | 2.6.2天井、溜井和漏斗口，必须设有标志、照明、护栏或格筛、盖板。 |  | 查现场 |  |  |  |

|  | 2.6.3在竖井、天井、溜井、漏斗上方作业以及在相对于坠落基准面超过2m以上时必须系安全带或者在作业点下方设防坠保护平台或安全网，作业时应有专人监护。 |  | 查现场 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3、 采矿 方法 和地压控制 | 3.1采用的采矿方法，必须符合设计和《规程》的要求。 | 《金属非金属矿山安全规程》第6.2.1.1条 | 查现场 |  |  |  |
|  | 3.2工作面的空顶高度不得超过设计规定的数值。 | 《金属非金属矿山安全规程》第6.2.2条 | 查现场 |  |  |  |
|  | 3.3矿柱回采应由有资质的单位设计，并遵守规程和设计方案施工。 | 《金属非金属矿山安全规程》第6.2.2.11条 | 查现场 |  |  |  |
|  | 3.4严格保持矿柱的尺寸、形状和直立度，应有专人检查和管理，以保证其在整个利用期间的稳定性。 | 《金属非金属矿山安全规程》第6.2.1.4条 | 查现场 |  |  |  |
|  | 3.5应建立顶板分级管理制度。 | 《金属非金属矿山安全规程》第6.2.1.8条 | 查现场 |  |  |  |
|  | 3.6采用空场法采矿的矿山，应采取充填、隔离或强制崩落围岩的措施，及时处理采空区。 | 《金属非金属矿山安全规程》第6.2.1.10条 | 查现场 |  |  |  |

附件3

井工矿山安全检查表（爆破部分）

| 检查 项目 | 检查内容 | 检查依据 | 检查 方法 | 检查结果 | 整改措施 | 检查员（签名） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 井下 爆破 | 1.1井下爆破作业，必须严格按审批的爆破设计或爆破说明书进行。爆破设计书应由单位技术负责人批准。 | 《爆破安全规程》 | 查资料 |  |  |  |
|  | 1.2井下爆破可能引起地面塌陷和山坡滚石时，要在该区域道路上设置警戒、树立醒目标志。 | 《爆破安全规程》第8.1.1条 | 查资料、 查现场 |  |  |  |
|  | 1.3用爆破法贯通井巷，两工作面相距15m时，只准从一个工作面向前掘进，并应在双方通向工作面的安全地点设置警戒，爆破作业有专人指挥。 | 《爆破安全规程》第8.2.1条 | 查现场 |  |  |  |
|  | 1.4地下爆破时，应明确划定警戒区，设立警戒人员和标志，并应采用适合井下的声响信号。发布的“预警信号”、“起爆信号”、“解除警报信号”，应确保受影响人员均能辨识。 | 《爆破安全规程》第8.1.5条 | 查现场 |  |  |  |
|  | 1.5地下爆破出现不良地质或渗水时，应及时采取相应的支护和防水措施；出现严重地压、瓦斯突出、温度异常及水孔喷水时，应立即停止爆破作业，研究安全方案和处理措施。 | 《爆破安全规程》第8.1.7条 | 查图纸、 现场 |  |  |  |
|  | 1.6爆破后，应进行充分通风，爆破员必须按规定的等待时间进入爆破地点，检查有无冒顶、危石、支护破坏和盲炮等现象，如果有应及时进行处理，只有确认爆破地点安全后，经当班安全员同意，才准许人员进入爆破地点。 | 《爆破安全规程》第8.1.8条 | 查现场 |  |  |  |
|  | 1.7每次爆破后，爆破员应认真填写爆破记录。 | 《爆破安全规程》 | 查资料 |  |  |  |

附件4

井工矿山安全检查表（提升运输部分）

| 检查 项目 | 检查内容 | 检查依据 | 检查 方法及地点 | 检查结果 | 整改措施 | 检查员 （签名） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、 水平 巷道 运输 | 1.1采用电机车运输的矿井,由井底车场或平硐口到作业地点所经平巷长度超过1500 m时,应设专用人车运输人员,专用人车应有金属顶棚,从顶棚到车箱和车架应作好电气连接,确保通过钢轨接地。 | 《金属非金属矿山安全规程》 第6.3.1.1条 | 查现场 |  |  |  |
|  | 1.2专用人车运送人员，必须符合《规程》要求。 | 《金属非金属矿山安全规程》 第6.3.1.2条 | 查现场 |  |  |  |
|  | 1.3专用人车运送人员，乘车人员必须遵守《规程》要求。 | 《金属非金属矿山安全规程》 第6.3.1.3条 | 查现场 |  |  |  |
|  | 1.4列车运输时，矿车应采用不能自行脱钩的连接装置；停放在能自动滑行的坡道上的车辆，应用制动装置或木楔可靠制动。 | 《金属非金属矿山安全规程》 第6.3.1.4条 | 查现场 |  |  |  |
|  | 1.5人力推车运输，必须符合下列规定： | 《金属非金属矿山安全规程》 第6.3.1.5条 | 查现场 |  |  |  |
|  | 1.5.1推车人员必须携带矿灯； |  |  |  |  |  |
|  | 1.5.2每人只允许推一辆车，车辆间距符合规程要求； |  |  |  |  |  |
|  | 1.5.3在能自滑的线路上运行，应有可靠的制动装置，行车速度应不超过3m/s。推车人员不应骑跨车辆滑行或放飞车； |  |  |  |  |  |

|  | 1.5.4矿车通过危险区段或遇紧急情况时推车人员应发出危险信号。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.6运输巷道内人员须沿人行道行走，不得停留在两轨道之间，禁止横跨列车。 | 《金属非金属矿山安全规程》 第6.3.1.6条 | 查现场 |  |  |  |
|  | 1.7轨道敷设应符合《规程》要求。 | 《金属非金属矿山安全规程》 第6.3.1.7条 | 查现场 |  |  |  |
|  | 1.8轨道曲线半径应符合《规程》规定。 | 《金属非金属矿山安全规程》 第6.3.1.8条 | 查现场 |  |  |  |
|  | 1.9电机车运行,应遵守规定要求。 | 《金属非金属矿山安全规程》 第6.3.1.12条 | 查现场 |  |  |  |
|  | 1.10电机车架空线悬挂高度应符合《规程》规定。 | 《金属非金属矿山安全规程》 第6.3.1.13条 | 查现场 |  |  |  |
|  | 1.11井下使用无轨运输设备,应符合下列规定： (内燃设备应有废气净化装置,净化后的废气中有害物质的浓度应符合GBZ1、GBZ2的有关规定； (运输设备顶棚至巷道顶板的距离不小于0.6m； (斜坡道运输每隔300—400m设置能满足错车要求的缓坡段； ④不应熄火下滑； ⑤在斜坡上停车应采取可靠的挡车措施； ⑥每台设备应配备灭火装置。 | 《金属非金属矿山安全规程》 第6.3.1.17条 | 查现场 |  |  |  |

| 2、 斜井 提升 运输 | 2.1垂直深度超过50m的斜井，应设专用人车运送人员。斜井用矿车组提升时，严禁人货混合串车提升。 | 《金属非金属矿山安全规程》 第6.3.2.1条 | 查现场 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.2人车运输应符合《规程》要求,严禁超员。人车安全装置齐全可靠，应设随车安全员，人车信号齐全。 | 《金属非金属矿山安全规程》 第6.3.2.2条 | 查现场 |  |  |  |
|  | 2.3倾角大于10°的斜井,应设置轨道防滑装置。 | 《金属非金属矿山安全规程》 第6.3.2.5条 | 查现场 |  |  |  |
|  | 2.4提升矿车的斜井,须设常闭式防跑车装置;斜井上部和中间车场须设阻车器或挡车栏;下部车场须设躲避硐室。 | 《金属非金属矿山安全规程》 第6.3.2.6条 | 查现场 |  |  |  |
|  | 2.5斜井运输速度,应符合《规程》规定。 | 《金属非金属矿山安全规程》 第6.3.2.7条 | 查现场 |  |  |  |
|  | 2.6提升机房及中段车场有声、光信号系统。 | 《金属非金属矿山安全规程》 第6.3.2.3条 | 查现场 |  |  |  |
|  | 2.7车道与人行道之间宜设坚固的隔离护拦；未设隔离设施的，提升时不应有人员通行。 | 《金属非金属矿山安全规程》 第6.1.1.7条 | 查现场 |  |  |  |
| 3、 竖井 提升 | 3.1用于升降人员和物料的罐笼，应遵守下列规定： | 《金属非金属矿山安全规程》 第6.3.3.2条 | 查现场 |  |  |  |
|  | 3.1.1罐笼须装设能打开的活顶盖； |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.2罐笼两端出入口，应装设高度不小于1.2m的罐门或罐帘。罐门或罐帘下部距罐底不得超过250mm，罐帘横杆的间距，不得大于200mm，罐门不得向外开启； |  |  |  |  |  |

|  | 3.1.3罐笼内须设阻车器和防坠装置； |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.1.4罐笼的最大载重量和最大载人货量，上下井时间、信号标志等应在井口公布； |  |  |  |  |  |
|  | 3.2同一层罐笼不应同时升降人员和物料。升降爆炸材料时，应有专人监护。 | 《金属非金属矿山安全规程》 第6.3.3.4条 | 查现场 |  |  |  |
|  | 3.3提升容器、平衡锤、罐道(稳绳)、提升钢丝绳等须符合《规程》要求。 | 《金属非金属矿山安全规程》 第6.3.3.7条 | 查现场 |  |  |  |
|  | 3.4提升容器的导向槽与罐道之间的间隙及磨损、提升钢丝绳磨损应符合《规程》规定。 | 《金属非金属矿山安全规程》 第6.3.3.8条 | 查现场 |  |  |  |
|  | 3.5竖井内提升容器之间、提升容器与井壁或罐道梁之间的最小间隙应符《规程》规定。 | 《金属非金属矿山安全规程》 第6.3.3.10条 | 查现场 |  |  |  |
|  | 3.6提升系统检修时,应采用《规程》中的防护措施。 | 《金属非金属矿山安全规程》 第6.3.3.19条 | 查现场 |  |  |  |
|  | 3.7防过卷装置必须符合规定要求，并有极限限位开关。 | 《金属非金属矿山安全规程》 第6.3.3.22条 | 查现场 |  |  |  |
|  | 3.8井口和井下各中段马头门车场，均须设信号装置。 | 《金属非金属矿山安全规程》 第6.3.3.25条 | 查现场 |  |  |  |
|  | 3.9提升机有能独立操纵的工作制动和安全制动的两套制动系统。 | 《金属非金属矿山安全规程》 第6.3.4.2条 | 查现场 |  |  |  |
|  | 3.10竖井提升速度,应符合《规程》规定。 | 《金属非金属矿山安全规程》 第6.3.5.8条 | 查现场 |  |  |  |

| 4、 钢丝绳、连接装置和提升装置 | 4.1提升钢丝绳要定期进行检测，悬挂时的安全系数必须符合安全要求。 | 《金属非金属矿山安全规程》 第6.3.4.3条 | 查文件、 查现场 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4.2提升钢丝绳、连接装置按规定时间进行定期试验，不符合要求必须进行更换。 | 《金属非金属矿山安全规程》 第6.3.4.11条 | 查现场 |  |  |  |
|  | 4.3提升装置的天轮、滚筒、主导轮和导向轮等的最小直径，同钢丝绳的直径比，除移动式的或辅助性的绞车外，必须符合《规程》要求。 | 《金属非金属矿山安全规程》 第6.3.5.1条 | 查现场 |  |  |  |
|  | 4.4防坠器、断绳保险器按规定的时间间隔进行实验。 | 《金属非金属矿山安全规程》 第6.3.5.25条 | 查现场 |  |  |  |
|  | 4.5提升设备必须有能独立操纵的工作制动和紧急制动的安全制动系统，其操纵系统须设在司机操纵台。 | 《金属非金属矿山安全规程》 第6.3.5.13条 | 查现场 |  |  |  |
|  | 4.6钢丝绳的固定与缠绕符合《规程》要求。 | 《金属非金属矿山安全规程》 第6.3.5.6条 | 查现场 |  |  |  |
| 5、 检测 报告 | 5.1提升系统有检测合格报告。 |  | 查检测报告 |  |  |  |
|  | 5.2提升钢丝绳有检测合格报告。 |  | 查检测报告 |  |  |  |

附件5

井工矿山安全检查表（矿井通风与防尘部分）

| 检查项目 | 检查内容 | 检查依据 | 检查方法 及地点 | 检查 结果 | 整改措施 | 检查员 （签名） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、 主扇 风机 | 1.1应建立机械通风系统，主通风机风量、风压应符合设计和规程要求。并配备同规格型号的备用电机1台。 | 《金属非金属矿山安全规程》 第6.2.1.10条 | 查看现场和资料 |  |  |  |
|  | 1.2箕斗井不得兼作进风井；主要回风井巷禁止用作人行道。 | 《金属非金属矿山安全规程》 第6.4.2.5条 | 查看现场 |  |  |  |
|  | 1.3主进风风流不得通过采空区和陷落区。进风、回风巷应保持畅通，禁止堆放材料、设备。 | 《金属非金属矿山安全规程》 第6.4.2.3条 | 查看现场 |  |  |  |
|  | 1.4各用风点的风速、风量和风质必须符合要求。 | 《金属非金属矿山安全规程》第6.4.1条 | 查看现场、资料 |  |  |  |
|  | 1. 5构筑物（风门、风桥、风窗、挡风墙等）必须由专人负责操作和检查维修，保持完好严密状态。 | 《金属非金属矿山安全规程》 第6.4.2.9条 | 查看现场、资料 |  |  |  |
|  | 1.6正常生产情况下，主扇必须连续运转。 | 《金属非金属矿山安全规程》 第6.4.3.1条 | 查看现场、资料 |  |  |  |
|  | 1.7主扇应有使矿井风流在10分钟内反向的措施。每年至少进行一次反风试验，并测定主要风路反风后的风量。反风量不低于60%。 | 《金属非金属矿山安全规程》 第6.4.3.3条 | 查看现场、资料 |  |  |  |
|  | 1.8主扇风机房，应设有测量风压、风量、电流、电压和轴承温度等的仪表。每班进行风机运转检查。并填写运转记录。 | 《金属非金属矿山安全规程》 第6.4.3.4条 | 查看现场、资料 |  |  |  |

| 2、 局部 通风 | 2.1掘进工作面和通风不良的采场，应安装局部通风机。 | 《金属非金属矿山安全规程》 第6.4.4.1条 | 查看现场 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.2人员进入独头工作面之前，应开动局扇通风确保空气质量满足作业要求，独头工作面有人作业时局扇必须连续运转。 | 《金属非金属矿山安全规程》 第6.4.4.3条 | 查看现场 |  |  |  |
|  | 2.3停止作业并已撤出局扇而又无贯穿风流的采场，独头上山或较长的独头巷道，应设栅栏和标志，防止人员进入，若需进入，应进行通风，经分析空气成分，确认安全方准进入。 | 《金属非金属矿山安全规程》 第6.4.4.4条 | 查看现场 |  |  |  |
|  | 2.4采场形成通风系统前不应进行回采作业。 | 《金属非金属矿山安全规程》 第6.4.2.3条 | 查看现场 |  |  |  |
|  | 2.5局部通风的风筒口与工作面的距离满足安全规程要求。 | 《金属非金属矿山安全规程》 第6.4.4.2条 | 查看现场 |  |  |  |
|  | 2.6井下炸药库应有独立的回风道。充电硐室空气中氢气的含量，应不超过0.5％(按体积计算)。井下所有机电硐室，都应供给新鲜风流。 | 《金属非金属矿山安全规程》 第6.4.2.6条 | 查看现场 |  |  |  |
|  | 2.7风筒应吊挂平直、牢固，接头严密，避免车碰和炮崩，并应经常维护，以减少漏风、降低阻力。 | 《金属非金属矿山安全规程》 第6.4.4.5条 | 查看现场 |  |  |  |

| 3、 防尘 | 3.1凿岩应采取湿式作业。缺水地区或湿式作业有困难的地点，应取干式捕尘或其他有效防尘措施。 | 《金属非金属矿山安全规程》 第6.4.5.1条 | 查看现场 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.2爆破后和装卸矿岩时应进行喷雾洒水。 | 《金属非金属矿山安全规程》 第6.4.5.3条 | 查看现场 |  |  |  |
|  | 3.3防尘用水，应采用集中供水方式。水质应符合卫生标准要求。 | 《金属非金属矿山安全规程》 第6.4.5.4条 | 查看现场 |  |  |  |
|  | 3.4接尘作业人员必须戴有效的防尘口罩。 | 《金属非金属矿山安全规程》 第6.4.5.5条 | 查看现场 |  |  |  |
| 4、 检测 检验 | 4.1通风系统的风速、风量、风质和风压经检测合格。 |  | 查检测报告 |  |  |  |
|  | 4.2主通风机经检测合格。 |  | 查检测报告 |  |  |  |
|  | 4.3对井下有毒、有害气体和氧气含量，以及粉尘进行定期检测，保证符合要求。 |  | 查检测报告 |  |  |  |

附件6

井工矿山安全检查表（防排水、防雷电部分）

| 检查 项目 | 检查内容 | 检查依据 | 检查 方法及地点 | 检查结果 | 整改措施 | 检查员 （签名） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、 地面防水 | 1.1矿区积水或雨水有可能侵入井下时，必须根据情况采取相应措施。 | 《金属非金属矿山安全规程》 第6.6.2.5条 | 查现场 |  |  |  |
|  | 1.2废石场、矿石场不可堵塞沟渠和河道。 | 《金属非金属矿山安全规程》 第6.6.2.6条 | 查现场 |  |  |  |
|  | 1.3每年雨季前，应有主管矿长组织一次防水检查，并编制防水计划。 | 《金属非金属矿山安全规程》 第6.6.2.2条 | 查检查记录 |  |  |  |
| 2、 井下防、 排水 | 2.1水文地质(条件)复杂的矿山，对接近水体而又有断层通过的地区或与水体有联系的可疑地段，必须有探放水措施。 | 《金属非金属矿山安全规程》 第6.6.3.4条 | 查现场 |  |  |  |
|  | 2.2水文地质条件复杂的矿山，应在关键巷道内设置防水门，防止泵房、中央变电所和竖井等井下关键设施被淹；设立专门防治水机构。 | 《金属非金属矿山安全规程》 第6.6.3.3条 | 查现场 |  |  |  |
|  | 2.3井下主要排水设备，至少应有同类型三台泵组成，其中工作水泵的排水能力，必须在20h内排出一昼夜正常涌水量，除检修泵外，其他泵应能在20h内排出一昼夜的最大涌水量，井筒内应设两条相同的排水管，其中一条工作，一条备用。主要排水泵应有双回路供电。 | 《金属非金属矿山安全规程》 第6.6.4.1条 | 查现场 |  |  |  |
|  | 2.4井底主要泵房的出口应不少于两个，其中一个通往井底车场，其出口应装设防水门，泵房地面标高应高出入口处巷道底板标高0.5m。另一个用斜巷与井筒联通。 | 《金属非金属矿山安全规程》 第6.6.4.2条 | 查现场 |  |  |  |
|  | 2.5水仓应由两个独立的巷道系统组成。涌水量较大的矿井，每个水仓应能容纳2—4个小时的井下正常涌水量。一般矿井主要水仓容积应容纳6—8小时的正常涌水量。 | 《金属非金属矿山安全规程》 第6.6.4.3条 | 查现场 |  |  |  |

| 3、 防雷电 | 3.1地面高大建筑、井上高压架空线路及变电所、炸药库等应设置可靠的避雷装置。 | 《矿山电力设计规范》 | 查现场 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.2用架空线往井下中央变配电所送电时，在井口线路终端及井下变配电所一次母线侧都应设避雷装置。 | 《金属非金属矿山安全规程》 第6.5.3.3条 | 查现场 |  |  |  |
| 4、 检测报告 | 4.1排水系统有检测合格的报告。 | 查文本资料 | 查文本 |  |  |  |
|  | 4.2避雷装置有检测合格的报告。 | 查文本资料 | 查文本 |  |  |  |

附件7

井工矿山安全检查表（电气安全部分）

| 检查 项目 | 检查内容 | 检查依据 | 检查 方法及地点 | 检查结果 | 整改措施 | 检查员 （签名） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、 电源 | 1.1井下一级负荷必须有两个独立电源供电 | 《矿山电力设计规范》 | 查现场 |  |  |  |
|  | 1.2地面中性点直接接地的变压器或发电机不应用于向井下供电；井下电气设备不应接零。 | 《金属非金属矿山安全规程》 第6.5.1.4条 | 查现场 |  |  |  |
| 2、 井下配电电压 | 2.1高压网路的配电电压应不超过10kv。 | 《金属非金属矿山安全规程》 第6.5.1.2条 | 查现场 |  |  |  |
|  | 2.2低压网路的配电电压应不超过1140v； | 同上 | 查现场 |  |  |  |
|  | 2.3照明:运输巷道、井底车场应不超过220v。采掘工作面、出矿巷道、天井和天井至回采工作面之间，应不超过36V，行灯电压应不超过36V； | 同上 | 查现场 |  |  |  |
|  | 2.4携带式电动工具的电压应不超过127V； | 同上 | 查现场 |  |  |  |
|  | 2.5电机车供电电压，采用交流电源时应不超过380V，采用直流电源时，应不超过550V； | 同上 | 查现场 |  |  |  |
| 3、 漏电保护 | 低压馈出线必须安装检漏装置，保护装置必须灵敏可靠，每天应由值班人员对其运行情况进行一次检查。 | 《矿山电力设计 规范》 | 查现场 |  |  |  |
| 4、 接线 | 向井下供电的断路器和井下中央变配电所各回路断路器，禁止安设自动重合闸装置。 | 《金属非金属矿山安全规程》 第6.5.1.5条 | 查现场 |  |  |  |

| 5、 照明 | 井下所有作业点，安全通道和通往作业地点的人行道，都应有照明。 | 《金属非金属矿山 安全规程》 第6.5.5.1条 | 查现场 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6、 通讯 | 矿山井上、井下、矿山内外通讯设施完善可靠。 | 《金属非金属矿山 安全规程》 第6.5.5.4条 | 查现场 |  |  |  |
| 7、 接地保护 | 井下所有电气设备的金属外壳及电缆的配件、金属外皮等都应接地，形成接地网；接地电阻符合规范要求。 | 《金属非金属矿山 安全规程》 第6.5.6条 | 查现场 |  |  |  |

附件8

井工矿山安全检查表（井下消防部分）

| 检查 项目 | 检查内容 | 检查依据 | 检查 方法及地点 | 检查结果 | 整改措施 | 检查员 （签名） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 井下消防 | 1、应有井下消防、供水系统，井下消防供水水池容积应不小于200m3。 | 《金属非金属矿山 安全规程》 第6.7.1.3条 | 查现场 |  |  |  |
|  | 2、井下各种油类，应单独存放于安全地点。 | 《金属非金属矿山 安全规程》 第6.7.1.6条 | 查现场 |  |  |  |
|  | 3、废弃的易燃物，应放在有盖的铁桶内，并及时运到地面处理。 | 《金属非金属矿山 安全规程》 | 查现场 |  |  |  |
|  | 4、易燃易爆器材，严禁放在电缆接头、轨道接头或接地极附近。 | 《金属非金属矿山 安全规程》 | 查现场 |  |  |  |
|  | 5、矿井发生火灾时，主扇是否继续运转或反风，根据矿井火灾应急预案和当时的具体情况，由技术负责人决定 | 《金属非金属矿山 安全规程》 第6.7.1.11条 | 查现场 |  |  |  |

附件9

井工矿山安全检查表(尾矿库部分）

| 项目 | 检查内容 | 检查依据 | 检查方法及地点 | 检查结果 | 整改措施 | 检查员 （签名） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、 安全 许可 | 1.1 安全生产许可证合法性。 1.2 安全生产许可证有效性。 | 《安全生产许可证 条例》 第二条 | 查有效证件 |  |  |  |
| 2、 设计 与评 价 | 2.1．1 一等、二等、三等尾矿库建设项目，其勘察、设计、安全评价、监理单位具有甲级资质，施工单位具有总承包一级或者特级资质； 2.1．2 四等、五等尾矿库建设项目，其勘察、设计、安全评价、监理单位具有乙级或者乙级以上资质，施工单位具有总承包三级或者三级以上资质，或者专业承包一级、二级资质。 2.1．3 尾矿库应当每三年至少进行一次安全现状评价。 2.1．4 尾矿库运行到设计最终标高的前12个月内，生产经营单位应当进行闭库前的安全现状评价和闭库设计，闭库设计应当包括安全设施设计，并编制安全专篇。 | 《尾矿库安全监督 管理规定》 第十条、 第十九条、 第二十九条 | 查设计文件、 有效证书 |  |  |  |
|  | 2.2 上游式尾矿坝堆积至二分之一至三分之二最终设计坝高时，应当对坝体进行一次全面勘察，并进行稳定性专项评价。 2.3 尾矿库运行到设计最终标高或者不再进行排尾作业的，应当在一年内完成闭库。 | 《尾矿库安全技术规程》第5.3.22条、《尾矿库安全监督管理规定》 | 查工勘和稳定性分析文件 |  |  |  |

|  | 2.4 在用尾矿库进行回采再利用或闭库、停用的尾矿库重新启用或改作他用时，必须按照尾矿库建设的规定进行工程设计、安全评价和审批。 | 《尾矿库安全技术 规程》 第9.3.2、10.1、10.3条 | 1、查有关资料、文件、制度及规程、规范 2、查工勘和稳定性分析文件 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.5 进行回采再利用时，必须严格按照批准的设计规划进行回采、排砂和排水，不得影响继续使用的尾矿坝和排洪设施的安全。 |  |  |  |  |  |
| 3、 安全 管理 | 3.1 应有实测的尾矿库现状图（尾矿坝平、剖面图、排洪及排水设施系统图）及尾矿库年度、季度作业计划，严格按照作业计划生产运行，做好记录并长期保存 | 《尾矿库安全技术规程》第11.10条、《尾矿库安全监督管理规定》第二十二条 | 对照设计、 现状查图纸资料 |  |  |  |
|  | 3.2 建立和健全各级各岗位人员安全生产责任制 3.2.1 尾矿库主要负责人安全生产责任制； 3.2.2 尾矿库分管负责人安全生产责任制； 3.2.3 尾矿库安全生产管理人员安全生产责任制； 3.2.4 尾矿库职能管理部门安全生产责任制； 3.2.5 尾矿工岗位安全生产责任制。 3.3 建立健全防汛责任制，实施24小时监测监控和值班值守； 3.4 企业应建立各项安全生产管理规章制度 3.4.1 尾矿库日常和定期的检查制度； 3.4.2 尾矿库应急管理制度； 3.4.3 隐患排查与整改制度； 3.4.4 特殊状况安全检查制度； 3.4.5 安全评价制度； 3.4.6 尾矿库事故管理制度； 3.4.7 监控、监测制度。 3.4.8 各工种岗位安全操作规程。 | 《尾矿库安全技术规程》第6条、《尾矿库安全监督管理规定》第二十一条、《安全生产法》、《安全生产许可征条例》 | 1、查有关资料、文件、 制度及规程、 规范 2、查有效证件、证书 |  |  |  |

|  | 3.5 主要负责人、安全管理人员经过安全培训，考核合格，持证上岗。 | 《尾矿库安全技术 规程》 第6.2.2条 及6.2.3条、 《安全生产法》、 《尾矿库安全监督管理规定》 第二十一条 | 1、查有关资料、文件、 制度及规程、 规范 2、查有效证件、证书 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.6 特种作业人员经有关部门考核合格，取得上岗资格。 |  |  |  |  |  |
|  | 3.7 对从业人员进行安全知识培训，新员工、转岗员工应接受三级安全教育。 |  |  |  |  |  |
|  | 3.8 针对可能发生的垮坝、漫顶、排洪设施损毁等生产安全事故和影响尾矿库运行的洪水、泥石流、山体滑坡、地震等重大险情制定并及时修订应急救援预案，配备必要的应急救援器材、设备，放置在便于应急时使用的地方，并每年至少进行一次演练。 |  |  |  |  |  |
|  | 3.9 按规定提取和使用安全技术措施费用； 3.9.1 有保证安全生产投入的文件； 3.9.2 有安全投入使用计划； 3.9.3 有购置安全设施设备等实物证明。 |  |  |  |  |  |
|  | 3.10 从业人员按规定穿戴和使用劳动保护用品与用具。 |  |  |  |  |  |
|  | 3.11 投保安全生产责任保险。 |  |  |  |  |  |
|  | 3.12 应有防震与抗震措施。 | 《尾矿库安全技术规程》第6.6条 | 查记录 |  |  |  |

| 4、初期坝、挡水坝、堆积坝、副坝、拦水坝坝体和排水棱体 | 坝 体 | 4.1 初期坝、挡水坝、堆积坝、副坝、拦水坝坝体和排水棱体 4.1.1顶高程必须符合设计要求 4.1.2 顶宽度必须符合设计要求 4.1.3 筑坝材料必须符合设计要求 4.1.4 内外坡比必须符合设计要求，当坝坡陡于设计值时，其稳定性必须符合规范要求 | 《尾矿库安全技术规程》 第5.3.16-19条 | 对照设计、 稳定性分析文件查现场 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4.1.5 坝体出现贯穿性横向裂缝，且出现较大范围管涌、流土、变型，坝体出现深层滑动迹象。 | 《尾矿库安全技术规程》 第8.2条 | 查现场 |  |  |  |
|  |  | 4.1.6 经验算，坝体抗滑稳定最小安全系数小于规范值的0.95。 |  | 查稳定性分析 文件 |  |  |  |
|  |  | 4.1.7 坝体出现浅层滑动迹象。 | 《尾矿库安全技术规程》 第8.3条 | 查现场 |  |  |  |
|  |  | 4.1.8 经验算，坝体抗滑稳定最小安全系数小于规范值的0.98。 |  | 查稳定性分析 文件 |  |  |  |
|  |  | 4.1.9 坝体出现大面积纵向裂缝，且出现较大范围参透水高位出逸，出现大面积沼泽化。 |  | 查现场 |  |  |  |
|  |  | 4.1.10 经验算，坝体抗滑稳定最小安全系数满足规范规定值，但部分高程上堆积边坡过陡，可能出现局部失稳。 | 《尾矿库安全技术规程》 第8.4条 | 查稳定分析文件和现场 |  |  |  |
|  |  | 4.2.1 4级以上坝体应设位移、沉降和浸润线观测设施。 | 《尾矿库安全技术规程》 第5.3.26条 | 对照设计查现场 |  |  |  |
|  |  | 4.2.2 排渗设施埋设必须严格按照设计控制。 | 《选矿厂尾矿设施设计规范》 第6.5.3条 | 对照设计查施工记录、现场 |  |  |  |
|  |  | 4.2.3 浸润线位置局部过高，有渗透水出逸，坝面局部出现沼泽化。 | 《尾矿库安全技术规程》 第8.4条 | 查观测记录、现场 |  |  |  |
|  |  | 4.2.4 坝面出现纵向或横向裂缝。 |  | 查现场 |  |  |  |

|  |  | 4.2.5 马道的高程、宽度必须符合设计要求。 | 《尾矿库安全技术规程》 第5.3.16-19条 | 对照设计查现场 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4.2.6 坝面排水沟的数量、尺寸必须符合设计要求，并保持畅通。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.2.7 上游式尾矿坝的堆积坝下游坡面上，应结合排渗设施每隔6～10m高差设置排水沟。 | 《尾矿库安全技术规程》 第5.3.25条 | 对照设计、 规范查现场 |  |  |  |
|  |  | 4.2.8 坝面未按设计设置排水沟，冲蚀严重，形成较多或较大的冲沟。 | 《尾矿库安全技术规程》 第8.4条 | 查现场 |  |  |  |
|  |  | 4.2.9 尾矿堆积坝下游坡与两岸山坡结合处的山坡上设置的截水沟应符合设计要求，并畅通。 |  | 对照设计查现场 |  |  |  |
|  |  | 4.2.10 堆积坝外坡未按设计覆土、植被。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.2.11 尾矿坝下游坡面上，不得有积水坑存在。 | 《尾矿库安全技术规程》 第6.3.10条 | 查现场 |  |  |  |
|  | 挡水坝 | 4.3.1 尾矿库挡水坝在设计洪水位时，其安全超高不得小于最小安全超高、最大风壅水面高度和最大风浪爬高三者之和。地震壅浪高度可根据抗震设防烈度和水深确定，可采用0.5-1.5米。 | 《尾矿库安全技术规程》 第5.3.11、12条 | 对照设计查现场 |  |  |  |
|  |  | 4.3.2 挑流鼻坎应与设计的相符，施工质量合格，下泄水不得冲刷坝脚。 |  | 对照设计查现场 |  |  |  |

|  | 初期坝 | 4.4.1 上游式尾矿堆积坝的初期透水堆石坝坝高与总坝高之比值不宜小于1/8。 | 《尾矿库安全技术规程》 第5.3.15条 | 查设计与现场 并进行验算 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4.4.2 透水初期坝上游坡面采用土工布组合反滤层时，土工布嵌入坝基及坝肩的深度不得小于0.5m，并需用土料填塞密实。 | 《选矿厂尾矿设施设计规范》 第3.5.8条 | 查设计文件、 竣工、 监理报告、 现场 |  |  |  |
|  |  | 4.4.3 初期的安全超高和泄洪能力要满足初期设计洪水标准。 | 《选矿厂尾矿设施设计规范》 第4.1.2条 | 查设计与场察 |  |  |  |
|  | 堆积坝 | 4.5.1 坝上必须配备有通讯照明设备、各种观测设施、救生设备。 | 《尾矿库安全技术规程》 第6条 | 查现场 |  |  |  |
|  |  | 4.5.2 每一期筑坝充填作业之前，必须进行岸坡处理。岸坡处理应做隐蔽工程记录，如遇泉眼、水井、地道或洞穴等，要采取有效措施进行处理，经主管技术人员检查合格后方可充填筑坝。 | 《尾矿库安全技术规程》 第6.3.3条 | 查设尾矿库工程档案、现场 |  |  |  |
|  |  | 4.5.3 每期子坝堆筑完毕，应进行质量检查，检查记录需经主管技术人员签字后存档备查。 | 《尾矿库安全技术规程》 第6.3.12条 | 查现场查尾矿库工程档案 |  |  |  |
|  |  | 4.5.4 坝下游坡面不得有冲刷、拉沟现象。 | 《尾矿库安全技术规程》 第7.2条 | 查现场 |  |  |  |
|  |  | 4.5.5 若同一尾矿库内，建有一座或几座尾矿堆积坝体时，不得将细粒尾矿排至尾矿堆积坝前。 | 《冶金矿山尾矿设施管理规程》 第4.2.9条 | 查现场 |  |  |  |
|  |  | 4.5.6 坝面不得出现局部隆起、塌陷、流土、管涌、渗水量增大或渗水变浑等异常情况。 | 《尾矿库安全监督管理规定》第二十四条 | 查记录、现场 |  |  |  |

|  |  | 4.5.7 上游式尾矿筑坝，应于坝前均匀分散放矿（修子坝或移动放矿管时除外）。在沉积滩范围内不允许有大面积矿泥沉积；沉积滩顶应均匀平整：沉积滩坡度及长度等应符合设计要求；矿浆排放不得冲初期坝和刷子坝，严禁矿浆沿子坝内坡趾流动冲刷坝体；放矿是否有专人管理。 | 《尾矿库安全技术规程》 第6.3.4条 | 查尾矿库工程档案、现场 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4.5.8 坝体较长时应采用分段交替放矿作业，使坝体均匀上升，滩面不得出现侧坡、扇形坡或细颗粒尾矿大量集中沉积于一端或一侧。 | 《尾矿库安全技术规程》 第6.3.5条 |  |  |  |  |
| 5、 防洪 排水 | 5.1 调洪库容与安全超高、最小干滩长度 5.1.1 当尾矿库调洪库库容严重不足，在设计洪水位时，安全超高和最小干滩长度都不满足设计要求，将可能出现洪水漫顶。 | 《尾矿库安全技术规程》 第8.2条 | 对照设计查现场、图纸 |  |  |  |
|  | 5.1.2 当尾矿库调洪库库容不足，在设计洪水位时安全超高和最小干滩长度均不满足设计要求。 | 《尾矿库安全技术规程》 第8.3条 | 对照设计查现场 |  |  |  |
|  | 5.1.3 当尾矿库调洪库库容不足，在设计洪水位时不能同时满足设计规定的安全超高和最小干滩长度要求。 | 《尾矿库安全技术规程》 第8.4条 |  |  |  |  |
|  | 5.2 排洪系统 5.2.1 尾矿库防洪能力低于设计能力（排洪、排水构筑物结构尺寸低于设计要求） 5.2.2 排洪系统严重堵塞或坍塌，不能排水或排水能力急剧下降。 5.2.3 排水井显著倾斜，有倒塌的迹象。 | 《尾矿库安全技术规程》 第8.2条 |  |  |  |  |
|  | 5.2.4 排洪系统部分堵塞或坍塌，排水能力有所降低，达不到设计要求。 5.2.5 排水井有所倾斜。 | 《尾矿库安全技术规程》 第8.3条 |  |  |  |  |
|  | 5.2.6 排水系统出现不影响安全使用的裂缝、腐蚀或磨损。 | 《尾矿库安全技术规程》第8.4条 |  |  |  |  |

|  | 5.3.1 库内应在适当地点设置清晰醒目的水位观测标尺，并标明正常运行水位和警戒水位。 | 《尾矿库安全技术规程》 第6.4.3条 | 查现场 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5.3.2 尾矿库水边线应与坝轴线基本保持平行。 | 《尾矿库安全技术规程》第6.4.2条 |  |  |  |  |
|  | 5.3.3 应疏浚库区内截洪沟、坝面排水沟及下游排洪(渠)道； 5.3.4 按设计确定的排洪底坎高程，将排洪底坎以上1.5倍调洪高度内的档板全部打开； 5.3.5 清除排洪口前水面漂浮物； | 《尾矿库安全技术规程》 第6.4.3条 | 查现场 |  |  |  |
|  | 5.3.6 应备足抗洪抢险所需物资，落实应急救援措施； 5.3.7 应确保上坝道路、通讯、供电及照明线路可靠和畅通； 5.3.8 及时了解和掌握汛期水情和气象预报情况。 |  | 查现场和记录 |  |  |  |
|  | 5.3.9 不得在尾矿滩面设置泄洪口。 | 《冶金矿山尾矿设施管理规程》 第4.3.5条 | 查现场 |  |  |  |
|  | 5.3.10 尾矿库排水构筑物停止使用后，是否按照设计要求进行封堵。 | 《尾矿库安全技术规程》第6.4.8条 | 查设尾矿库工程档案和现场 |  |  |  |
|  | 5.3.12 排水系统是否有变形、位移、损坏现象。 | 《尾矿库安全技术规程》第7.1.7条 | 查现场 |  |  |  |
|  | 5.3.13 未经技术论证，不得用常规子坝拦洪。 | 《尾矿库安全技术规程》第6.4.6条 | 对照设计、 现场检查 |  |  |  |
| 6、 库区 安全 | 6.1.1 周边山体失稳，随时有可能滑动、坍塌影响尾矿库安全。 | 《尾矿库安全技术规程》第7 3.1条 | 查现场 |  |  |  |
|  | 6.1.2 库区是否存在违章爆破、采石、和建筑；违章进行尾矿回采、取水；外来尾矿、废石、废水、和废弃物排入、放牧和开垦和炸鱼等危害尾矿库安全的活动。 | 《尾矿库安全技术规程》第7.3.3条 |  |  |  |  |

附件10

井工矿山安全检查台账

主要负责人（签名盖章） ：                                                       年   月   日

| 序 号 | 检查 日期 | 检查内容 | 存在问题 的具体情况 | 处理意见 | 处理（整改） 结 果 | 检查人员 （签名） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |