附件

安全生产检测检验目录周期（2015年修订）

| 序 号 | 检测检验 项目类别 | 检测检验 项目/参数 | 检测检 验周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、非煤矿山安全 |
| 1 | 矿用主通风机系统 | 安全保护接地电阻,电动机定子温度、温升,电动机轴承温度、温升,电动机绝缘电阻,电动机接地电阻,电动机功率,电动机效率,转速,噪声,叶片与机壳间隙,振动,空气密度,风量,风压 | 1年 |
| 2 | 矿用主排水泵 | 机房温度,照度,值班位置噪声,接地电阻,排水泵起动时间,振动,排水泵噪声,转速,电动机输入电流,水泵的排水能力,水管路排水能力,水泵的扬程,运行工况点效率,吨水百米电耗,水泵性能曲线,效率,水仓容积 | 1年 |
| 3 | 矿用空气压缩机 | 安全保护接地电阻,风压,风速,风量(容积流量),排气压力,排气温度,转速,电压,电流,功率,比功率,噪声,振动,压缩机油闪点 | 3年 |
| 4 | 矿用摩擦式提升机系统 | 速度,加速度,制动力,压力,电流,时间,位移,井深,绝缘电阻,接地电阻,照度,噪声,闸瓦同闸盘间隙,制动盘端面跳动,制动轮、盘表面缺陷,深度指示,保险闸作用机械减速度,安全制动空行程时间,制动力矩,钢丝绳缺陷 | 提人：1年, 提货专用：3年 |
| 5 | 矿用缠绕式提升机系统 | 机房照度,机房噪声,速度,加速度,制动力,压力,电流,时间,位移,井深,绝缘电阻,接地电阻,缠绕钢丝绳层数,最大提升速度,最大减速度,最大加速度,闸瓦同闸轮或闸盘间隙,制动盘端面跳动,制动轮、盘表面缺陷,保险闸作用机械减速度,安全制动空行程时间,制动力矩,深度指示,钢丝绳缺陷 | 提人：1年, 提货专用：3年 |
| 6 | 矿用人车(平巷人车和斜井人车) | 车厢钢板厚度,车厢裂纹长度,舒适系数,松绳落闸试验,空行程时间,最大运行速度,平均制动减速度,制动距离 | 1年 |
| 7 | 矿用绞车 | 机房照度,机房噪声,速度,加速度,制动力,压力,电流,时间,位移,井深,绝缘电阻,接地电阻,缠绕钢丝绳层数,最大提升速度,最大减速度,最大加速度,闸瓦同闸轮或闸盘间隙,制动盘端面跳动,制动轮、盘表面缺陷,保险闸作用,机械减速度,安全制动空行程时间,制动力矩,深度指示,制动闸瓦同制动盘接触面积,钢丝绳缺陷 | 提人：1年, 提货专用：3年 |
| 8 | 矿用隔爆型潜污水电泵 | 流量,扬程,效率,电机输入功率,接地电阻,绝缘电阻 | 1年 |
| 9 | 矿井通风阻力 | 风压,风速,大气物理参数,巷道断面积和周长,测点间距测量,测点标高 | 3年 |

安全生产检测检验目录周期（2015年修订）

| 序 号 | 检测检验 项目类别 | 检测检验 项目/参数 | 检测检 验周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 矿井供配电 | 接地装置接地电阻,电力电缆绝缘电阻,电力电缆直流耐压,电力电缆75%UIMA泄漏电流,绝缘用具交流耐压 | 1年 |
| 11 | 矿用电缆阻燃性能 | 续燃时间,碳化长度 | 3年 |
| 12 | 矿用交流电动机 | 绝缘电阻及吸收比,直流耐压并泄漏电流,交流耐压,直流电阻,转速 | 1年 |
| 13 | 矿用直流电机 | 绝缘电阻,交流耐压,直流电阻,极性,转速 | 1年 |
| 14 | 绝缘油 | 水溶性酸（pH值）,酸值,闪点,水分 | 1年 |
| 15 | 矿用阻燃输送带 | 抗静电性能试验,酒精喷灯燃烧试验,滚筒摩擦试验,拉伸强度,拉断伸长率,粘合强度,撕裂力,接头强度 | 1年 |
| 16 | 矿山提升用钢丝绳 | 直径,抗拉强度,反复弯曲,扭转试验,缺陷 | 半年,有腐蚀气体环境使用时：3个月 |
| 17 | 空气压缩机油 | 运动粘度,闪点,倾点,腐蚀试验,液相锈蚀试验,水溶性酸或碱,水分,机械杂质 | 3年 |
| 18 | 防坠器 | 缓冲绳的余留长度,连杆行程与连杆最大行程,滚动楔子外露长度,抓捕器下滑距离,脱钩器与抓捕点垂直距离,防坠器空行时间,防坠器下滑距离,提升容器下落高度,负加速度,制动过程持续时间 | 1年 |
| 19 | 气体检测报警系统 | CO、CH4、O2 | 1年 |
| 20 | 带式输送机 | 运输倾角,速度,对中运行偏差,操作工位噪声 | 1年 |
| 21 | 尾矿库 | 尾矿库滩顶高程,尾矿库实际水位高程,尾矿库实际干滩长度,尾矿坝的位移,坝体纵横裂缝长度、宽度,坝体滑坡面积,坝体浸润线测量,尾矿坝堆积坡比,尾矿坝排渗容量,排洪构筑物水位标尺,排水井规格,排水斜槽规格,排水涵管规格,排水隧道规格,溢洪道规格 | 3年 |
| 22 | 露天采石场边坡 | 边坡台阶高度,最终边坡角 | 3年 |

安全生产检测检验目录周期（2015年修订）

| 序 号 | 检测检验 项目类别 | 检测检验 项目/参数 | 检测检 验周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 二、危险化学品安全 |
| 1 | 加油站、油库 | 加油机输油软管接地电阻,加油机泄漏,油罐及装卸点接地电阻,油罐钢板厚度,站房、罩棚接地电阻,配电柜保护接地阻,现场安全距离,易燃易爆气体浓度,电气设备漏电电流,电气设备线路安全距离,管线倾斜角,电气设备绝缘电阻 | 1年 |
| 2 | 钢质管道外防腐 | 土壤及地下水腐蚀性,防腐层外观(面积),防腐层厚度,防腐层检漏,防腐层粘结力,保温层厚度,聚乙烯断裂伸长度,管道腐蚀深度,管地电位,直流电位梯度,交流电位梯度(音频),交流电流衰减(PCM) | 半年 |
| 3 | 埋地钢质管道阴极保护 | 电位极性,自然电位,通电电位,断电电位,密间隔电位,断电电位(修正),阴极极化电位,牺牲阳极开路电位,牺牲阳极接入点管地电位,管道保护电位,管道阳极区定位,牺牲阳极输出电流,管内电流,绝缘接头(法兰)绝缘性能,接地电阻,土壤电阻率,管道外防腐层电阻率,管道外防腐层地面检漏 | 5年 |
| 4 | 输送管道 | 腐蚀,泄漏定位,流量 | 注入点：1年 第1类：5年 第2、3类：6年 |
| 5 | 化学品鉴定 | 密度,折射率,粘度,旋光度,熔点,闪点,自燃点 | 按需求 |
| 6 | 火药（工业炸药） | 磨擦感度,静电感度 | 按需求 |
| 7 | 金属及结构 | 力学性能,缺陷检测,金相分析等 | 按需求 |
| 三、烟化爆竹安全 |
| 1 | 烟花爆竹药剂 | 吸湿率,水分,pH值,产品含药量,热安定性,低温试验,摩擦感度,静电感度,禁用药,相容性 | 1年 |
| 2 | 烟花爆竹 | 跌落试验,殉爆试验,热安定性,燃放性能(安全/声级),烧成率,部件安全性/拉力,外观安全性,着火温度, | 1年 |
| 3 | 引火线 | 药种,旁燃时间,热安定性 | 1年 |

安全生产检测检验目录周期（2015年修订）

| 序 号 | 检测检验 项目类别 | 检测检验 项目/参数 | 检测检 验周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 作业环境粉尘 | 易燃易爆粉尘浓度 | 3个月 |
| 5 | 电气设备 | 设备接地电阻,防爆电气表面温度,防雷接地电阻,设备绝缘性能,防静电棒电阻,绝缘套管扭转试验 | 1年 |
| 6 | 工厂安全规划 | 安全距离 | 3年 |
| 7 | 防静电设施 | 接地电阻 | 1年 |
| 四、防爆环境电气及线路 |
| 1 | 隔爆型电气设备 | Ex“d”检查(AQ 3009-2007 表10) | 1年 |
| 2 | 增安型电气设备 | Ex“e”检查(AQ 3009-2007 表11) | 1年 |
| 3 | n型电气设备 | Ex“n”检查(AQ 3009-2007 表12) | 1年 |
| 4 | 本安型电气设备 | Ex“i”检查(AQ 3009-2007 表13) | 1年 |
| 5 | 正压外壳型电气设备 | Ex“p”检查(AQ 3009-2007 表14) | 1年 |
| 6 | 油浸型电气设备 | Ex“o”检查(AQ 3009-2007 表15) | 1年 |
| 7 | 浇封型、充砂型电气设备 | Ex“m”“q”检查(AQ 3009-2007 表16) | 1年 |
| 8 | 防粉尘点燃电气设备 | DIP A/B检查(AQ 3009-2007 表17) | 1年 |