矿山企业隐患整改事项

一、海南山金矿业有限公司

1．地下部分采空区、巷道口、落矿漏斗未按要求进行封堵和标识，要按照《金属非金属矿安全规程》（GB16423-2006）中6.1.6.5和6.1.1.3的有关规定进行封堵和标识。

2．地下平巷部分地段电线搭在水管上并有个别电缆金属线头外露不符合规范标准，要按照《金属非金属矿安全规程》（GB16423-2006）中6.5.2.6的有关规定进行装设。

3．部分巷道和个别采场工作面通风不畅，温度较高，要按照《金属非金属矿安全规程》（GB16423-2006）中6.4.4.1的有关规定要求加强局部通风。

4．采场工作面要严格按采矿设计布置和施工，防止片邦冒顶事故发生。

5．应进一步完善安全避险“六大”系统建设。

6．要加强对矿井提升系统、氰化钠库、炸药库、尾矿库等安全重点设施和部位的日常管理，严防安全生产事故发生。

7． 2#号尾矿库副坝回水池只有一台水泵及一条回水管，应增加一台备用泵和一条备用回水管，防止回水设施故障，回水外流造成环境污染。

8．尾矿库坝面及外坡面植被应及时梳理防止老鼠等小动物打洞筑窝，影响坝体安全和巡视检查，同时尾矿库坝面应增加夜间照明设施和尾矿库标识牌。

9．提倡采用无毒无害提金工艺，降低对环境破坏的风险。

10．应认真核对淘汰工艺和设施设备目录，禁止继续使用被淘汰的安全设施设备和生产工艺。

11．目前尾矿排放采取干排工艺，但2号尾矿库库尾存在大量积水，应采取措施及时排干和回收再利用，防止对坝体安全构成威胁。